CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky: „Kotúčová uhlová píla pre porez guľatiny na hotové rezivo“

Údaje uchádzača:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email

Údaje zadávateľa:

Obchodné meno: Píla Vasilov, s.r.o.

Sídlo: 029 53 Breza 347

IČO: 36404152

Kontaktné údaje: Peter Šimulčík, +421 905 888 881, pilavasilov@orava.sk

| Kotúčová uhlová píla pre porez guľatiny na hotové rezivo – 1 ks |
| --- |
| Typové označenie: ............................................................... Obchodné meno výrobcu: ............................................................... Pozn. Uviesť " Typové označenie zariadenia a obchodné meno výrobcu" |
| Základ stroja | Požadované parametre: | Požadovaná hodnota: | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
|  | Max. spracovateľný priemer kmeňa | min. 80 cm |  | ................,- |
|  | Max. spracovateľná dĺžka kmeňa | min. 6 m |  |  |
|  | Max. rezaný rozmer jedným rezom | min. 18x18 cm |  |  |
|  | Stacionárny pilový uzol | áno |  |  |
|  | Výkon pílových motorov | min. 22 kW |  |  |
|  | Počet pílových motorov | min. 2 |  |  |
|  | Pohyblivý vozík s kmeňom | áno |  |  |
|  | Rezanie uhlovým spôsobom - vertikálnym a vodorovným kotúčom | áno |  |  |
|  | Rezanie oboma smermi | áno |  |  |
|  | Priečny nakladací reťazový dopravník - dĺžka | min. 5 m |  |  |
|  | Počet priečnych odsúvacích dopravníkov na rezivo | min. 1 |  |  |
|  | Hydraulické nakladanie kmeňov | áno |  |  |
|  | Hydraulické otáčanie a upínanie kmeňov | áno |  |  |
|  | Vyrovnávanie konicity vo zvislom smere | áno |  |  |
|  | Možnosť diagnostiky stroja na diaľku | áno |  |  |
|  | Softvér na tvorbu porezových schém s možnosťou výpočtu výťažnosti a počtu kusov jednotlivých rezaných sortimentov | áno |  |  |
|  | Ohrev hydrauliky a elektroniky | áno |  |  |
|  | Rekuperácia energie pri brzdení pílového vozíka | áno |  |  |
|  | Automatické hlásenie o poruchovom stave stroja servisnému stredisku | áno |  |  |
|  | Automatizované nastavenie prvého rezu zameraním priemeru kmeňa sústavou snímačov | áno |  |  |
|  | Automatizované nastavenie koncových polôh pohybu pílového vozíka zosnímaním dĺžky kmeňa snímačom | áno |  |  |
|  | Automatické pílenie vybraných sortimentov reziva bez zásahu operátora | áno |  |  |
|  | Meranie množstva mazacieho oleja s hlásením o minimálnej hladine a potrebe jeho doplnenia | áno |  |  |
|  | Meranie otáčok motorov snímačmi a indikácia prúdového zaťaženia motorov | áno |  |  |
|  | Senzory na meranie rozmerov kmeňa | áno |  |  |
|  | Čiarové lasery zobrazujúce rovinu rezu | áno |  |  |
|  | Vzdialené internetové pripojenie s IP kamerami, pre diagnostiku a servis stroja zo servisného strediska | áno |  |  |
|  | Snímanie pohybu pílového vozíka po dráhe píly a vyhodnotenie počtu prejdených km a potreby údržby resp. výmeny pohyblivých častí | áno |  |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Dodanie zariadenia na miesto realizácie | Doprava zariadenia do výrobného areálu zadávateľa až na miesto finálneho osadenia. | ................,- |
|  | Inštalácia zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky | Inštalácia, t.j. umiestnenie a upevnenie zariadenia podľa pokynov zadávateľa. | ................,- |
| SUMA SPOLU (EUR bez DPH) | ................,- |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V ...................................., dňa .......................			    .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača